## Slide 1: Estimación multicontaminante de la calidad del aire en Chile
Propuesta metodológica y resultados descriptivos
Integración de fuentes, cobertura y calidad de los datos
ACTIVIDAD FINAL DE GRADUACIÓN 1 · MDS3050 · PRESENTACIÓN FINAL
José Jesús Romero Fuenmayor
Roberto Ignacio Ávila Escobar
Amaru Simón Agüero Jiménez
Esteban Adolfo González Rodríguez
Equipo 2 · 27 de septiembre de 2026
Notes: Diapositiva 1 · 00:00–00:15 · 15 segundos
GUION
Hola, somos el Equipo 2. Presentamos nuestra propuesta para estimar la calidad del aire en Chile. Hoy mostramos el problema, el diseño metodológico y resultados descriptivos de la preparación de datos.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
Informe del problema y PPT avance 3, portada. Alcance de esta presentación: resultados descriptivos del inventario auditado.

## Slide 2: Chile: estaciones de monitoreo y brecha de información
La medición es puntual
Las estaciones entregan observaciones de referencia, pero su distribución deja lugares sin una medición directa.
La cobertura varía en el territorio
El mapa sitúa los monitores del catálogo geográfico. Cada contaminante y período aporta un subconjunto distinto.
Propuesta del proyecto
Combinar mediciones y predictores ambientales para estimar concentraciones fuera de las estaciones.
Fuente: HTML del proyecto, grilla_macrozonas.png. Catálogo geográfico: 109 estaciones con celda; inventario histórico: 107 estaciones.
Notes: Diapositiva 2 · 00:15–00:50 · 35 segundos
GUION
El mapa ubica las estaciones SINCA sobre las macrozonas de Chile. Son puntos de medición y su distribución no es uniforme. El catálogo geográfico reúne 109 estaciones con celda, mientras que el inventario histórico auditado incluye 107. Son universos distintos. El desafío es estimar la concentración en lugares y momentos donde no existe una medición directa, utilizando información ambiental complementaria.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
Air-Pollution/docs/modelo_1km_horario.html, figura grilla_macrozonas.png de la sección metodológica. Figura original del catálogo geográfico, no resultado predictivo. El mapa representa Chile continental; la leyenda original incluye categorías del dominio general. No asignar 107 a los símbolos del mapa.

## Slide 3: Pregunta y objetivos de la investigación
01 · DATOS
Construir el panel
Armonizar calidad, unidades y tiempo; vincular cada estación con los predictores de su celda.
02 · MODELOS
Comparar enfoques
Estimar cada contaminante con una línea base y familias flexibles, espaciales y de ensamble.
03 · EVALUACIÓN
Medir transferencia
Reservar sitios, entornos, regiones y periodos; documentar incertidumbre antes de agregar por comuna.
¿Cómo estimar concentraciones horarias fuera de las estaciones, combinando fuentes ambientales y evaluando su generalización?
Alcance: PM₂.₅, PM₁₀, NO₂, SO₂, O₃ y CO. Desarrollo metodológico documentado en mayor detalle: PM₂.₅ y NO₂.
Notes: Diapositiva 3 · 00:50–01:20 · 30 segundos
GUION
La pregunta es si los datos satelitales, meteorológicos y territoriales permiten estimar concentraciones superficiales fuera de los puntos de monitoreo. La hipótesis es que estas fuentes aportan información complementaria. Organizamos el trabajo en tres objetivos: consolidar datos trazables, comparar métodos de estimación y evaluar su generalización espacial y temporal. El alcance general considera seis contaminantes; el desarrollo metodológico documentado se concentra inicialmente en PM dos coma cinco y dióxido de nitrógeno.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
Informe, pregunta y objetivos; PPT avance 3 y notas de D2/D4. Seis contaminantes como alcance; PM2.5/NO2 como desarrollo documentado.

## Slide 4: Dos antecedentes orientan la integración y los modelos
La adaptación a Chile y a seis contaminantes requiere evaluación propia.
Trabajo | Aporte metodológico | Vínculo y límite en este proyecto
van Donkelaar et al. 2016 · PM₂.₅ global | Combina satélites, modelos atmosféricos y estaciones mediante regresión geográficamente ponderada. | Motiva la fusión de fuentes. Su escala temporal y cobertura no equivalen a una estimación horaria nacional.
Di et al. 2019 · PM₂.₅ en EE. UU. | Ensamble de redes neuronales, Random Forest y boosting; datos diarios en una grilla de 1 km. | Motiva comparar familias y combinar predicciones. Sus resultados no acreditan transferencia a Chile o a gases.
Hipótesis de trabajo: las fuentes complementarias pueden mejorar la estimación respecto de una interpolación de estaciones vecinas.
van Donkelaar et al. (2016), doi:10.1021/acs.est.5b05833 · Di et al. (2019), doi:10.1016/j.envint.2019.104909
Notes: Diapositiva 4 · 01:20–02:00 · 40 segundos
GUION
Dos antecedentes orientan la propuesta. Van Donkelaar y colaboradores combinaron satélites, modelos y monitores para estimar material particulado fino a escala global. Su aporte es mostrar cómo integrar fuentes que observan dimensiones distintas del fenómeno. Di y colaboradores desarrollaron un ensamble de modelos para PM dos coma cinco en Estados Unidos, con alta resolución espacial y temporal. Esto motiva comparar familias de métodos. Ambos trabajos estudian otros contextos: trasladar sus enfoques a Chile exige evaluar nuestra disponibilidad de datos y demostrar la generalización local.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
van Donkelaar, A., et al. (2016). Global Estimates of Fine Particulate Matter using a Combined Geophysical-Statistical Method with Information from Satellites, Models, and Monitors. Environmental Science & Technology, 50(7), 3762–3772. DOI: 10.1021/acs.est.5b05833.
Di, Q., et al. (2019). An ensemble-based model of PM2.5 concentration across the contiguous United States with high spatiotemporal resolution. Environment International, 130, 104909. DOI: 10.1016/j.envint.2019.104909.

## Slide 5: Flujo de los datos originales al análisis descriptivo
1 · ORIGINALES
Archivos SINCA
Observaciones y metadatos de estación.
Conservar la fuente.
2 · CALIDAD
Seleccionar filas
Revisar rangos físicos y excluir rachas de ≥24 valores idénticos.
3 · TIEMPO
Preparar las horas
Convención del HTML: UTC−4 fijo, fin del intervalo.
Registrar faltantes.
4 · RESUMEN
Aplicar cobertura
Mes: ≥75% de horas.
Ventana: ≥9 meses calendario.
Climatología mensual.
5 · DESCRIPTIVOS
Datos observados
Mapas de estaciones, concentración media y cobertura.
Sin predicciones.
SINCA: la fuente original se conserva y cada filtro genera una base derivada trazable.
Fuente: HTML, sección 2. La convención temporal y las unidades aún deben confirmarse por serie. La etapa final describe observaciones.
Notes: Diapositiva 5 · 02:00–02:35 · 35 segundos
GUION
El flujo trabaja con datos observados de SINCA. Primero conserva los archivos originales. Después selecciona filas y aplica controles de rango y de valores repetidos. La preparación temporal del HTML usa UTC menos cuatro fijo, una convención que aún debemos confirmar por serie. Para resumir, exige suficiente cobertura dentro de cada mes y de cada ventana. El resultado son mapas de estaciones, concentraciones observadas y cobertura, sin predicciones del modelo.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
Air-Pollution/docs/modelo_1km_horario.html, sección 2. Filtros: filas seleccionada, rango físico admitido, rachas de 24 o más valores consecutivos iguales, mes con al menos 75% de horas y climatología mensual con 9 de 12 meses. Se mantiene la necesidad de verificar globalmente unidades y semántica horaria.

## Slide 6: Inventario de fuentes: un corte común y auditable
Corte auditado al 15 de septiembre de 2026
Fuente | Periodo preparado | Resolución nativa | Volumen del corte
SINCA | 2000–13 sep 2026 Cobertura variable por serie | Estaciones y etiquetas horarias originales | 107 estaciones · 403 series 94.311.869 filas seleccionadas
MERRA-2 meteorología | ene 2000–may 2026 317 meses | 0,5° × 0,625° Marcas HH:30 UTC | 419 píxeles 231.552 marcas temporales
ERA5-Land precipitación | ene 2000–ago 2026 sep parcial: 216 horas | 0,1° Derivación horaria | 9.725 píxeles 233.976 marcas temporales
Conteos de inventario: filas, píxeles y marcas temporales no son unidades intercambiables.
La pérdida al unir fuentes aún debe medirse sobre el panel armonizado final.
Fuente: logs/control_preparacion_modelado_20260915.json y docs/PREPARACION_MODELADO.md. No representa el cierre de septiembre.
Notes: Diapositiva 6 · 02:35–03:10 · 35 segundos
GUION
Para cuantificar el avance utilizamos una sola instantánea, auditada al quince de septiembre. SINCA reúne ciento siete estaciones y cuatrocientas tres series de estación y contaminante. MERRA dos meteorológico contiene trescientos diecisiete meses completos, entre enero de dos mil y mayo de dos mil veintiséis. El derivado de precipitación de ERA5-Land tiene trescientos veinte meses completos y septiembre parcial, con doscientas dieciséis horas. Este corte permite comparar fuentes de manera consistente; no representa el estado de las descargas al día de hoy.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
Air-Pollution/logs/control_preparacion_modelado_20260915.json y docs/PREPARACION_MODELADO.md; resumen auditado: sources_table y sinca_inventory. Instantánea auditada el 15-sep-2026. MERRA-2: enero 2000–mayo 2026, 317 meses; ERA5-Land: enero 2000–agosto 2026, 320 meses + 216 horas de septiembre. No mezclar actualización ERA5-Land del 16-sep.

## Slide 7: Descriptivos: la disponibilidad difiere por contaminante
107 estaciones únicas · 403 series estación–contaminante
Chart: Series estación–contaminante
| CO | O₃ | NO₂ | SO₂ | PM₁₀ | PM₂.₅
Series por contaminante | 46 | 50 | 54 | 59 | 87 | 107
Una estación puede aportar varios contaminantes. Estos conteos no equivalen al porcentaje del territorio cubierto.
Fuente: inventario auditado SINCA, 15-sep-2026. Series contabilizadas en el alcance seleccionado.
Notes: Diapositiva 7 · 03:10–03:40 · 30 segundos
GUION
Estas barras muestran que los contaminantes tienen distinta disponibilidad dentro del inventario. PM dos coma cinco aparece en ciento siete series, mientras que monóxido de carbono tiene cuarenta y seis. Una estación puede medir varios contaminantes: por eso las cuatrocientas tres series no equivalen a cuatrocientas tres estaciones. Tampoco describen el porcentaje del territorio cubierto. El hallazgo descriptivo es que la cantidad de series cambia considerablemente según el contaminante.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
Air-Pollution/logs/control_preparacion_modelado_20260915.json y docs/PREPARACION_MODELADO.md; resumen auditado: series_by_pollutant. Series PM2.5=107, PM10=87, SO2=59, NO2=54, O3=50, CO=46; total: 403. Denominador de estaciones únicas: 107. No es indicador de cobertura territorial.

## Slide 8: Descriptivos: registros SINCA sin medición
94.311.869 filas seleccionadas · 42.708.344 con medición (45,28%)
Chart: Millones de filas seleccionadas
| Faltantes explícitos | No validadas | Preliminares | Validadas
Filas por estado (millones) | 51.6035 | 14.8574 | 8.1159 | 19.735
Las figuras del HTML usan filtros propios. El reloj y las unidades aún deben confirmarse por serie.
Corte SINCA, 15-sep-2026 · 403 series del inventario; no faltancia territorial. Denominador: 94.311.869; redondeo: 100,01%.
Notes: Diapositiva 8 · 03:40–04:15 · 35 segundos
GUION
Al separar calidad y ausencia, las noventa y cuatro coma tres millones de filas seleccionadas contienen cuarenta y dos coma siete millones de mediciones y cincuenta y uno coma seis millones de faltantes explícitos. Sobre el mismo total, los faltantes representan aproximadamente cincuenta y cuatro coma siete por ciento. Las mediciones se distinguen en validadas, preliminares y no validadas. Por lo tanto, volumen de filas no equivale a volumen de datos utilizables: antes de modelar hay que establecer qué estados se admitirán y documentar sus efectos.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
Air-Pollution/logs/control_preparacion_modelado_20260915.json y docs/PREPARACION_MODELADO.md; resumen auditado: selected_rows=94.311.869; observed_measurements=42.708.344; explicit_missing=51.603.525. Denominador común: 94.311.869: validadas 20,93 %; preliminares 8,61 %; no validadas 15,75 %; faltantes 54,72 %. Estos son estados del inventario, no una certificación de aptitud para modelar. Feedback 3, 01:09–02:55.

## Slide 9: PM₂.₅: concentración observada en las estaciones
2024–13 sep 2026 · período parcial
Chile continental
Detalle de la zona central
97 estaciones
en la vista nacional
Cada punto representa
una estación.
El color muestra su
concentración media
observada (µg/m³).
Promedios de estación,
sin interpolación espacial.
Fuente: HTML, sección 2, mapas descriptivos de PM₂.₅. Muestra filtrada distinta del inventario. Unidades y reloj sujetos al cierre de controles.
Notes: Diapositiva 9 · 04:15–04:55 · 40 segundos
GUION
Esta figura del HTML presenta medias observadas de PM dos coma cinco en el período parcial 2024 a 2026. A la izquierda vemos Chile continental y a la derecha ampliamos la zona central. Cada punto es una estación y el color representa su concentración. Aquí aportan 97 estaciones tras los filtros descriptivos. Esta selección no equivale a las 107 estaciones del inventario y tampoco entrega una superficie continua.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
Air-Pollution/docs/modelo_1km_horario.html, sección 2, figuras descriptivas nacional y centro de PM₂.₅. Recortes del panel 2024–2026 y escala original. 97 estaciones en la vista nacional. El HTML define mes válido con ≥75% de horas, promedio de climatología mensual y ≥9 de 12 meses calendario representados. Filtra rango físico y rachas ≥24 repeticiones; utiliza UTC−4 fijo y etiqueta al final del intervalo. Se reproducen como descriptivos del HTML existente, sin afirmar cierre de validación de unidades/reloj. El período final es parcial y la composición de estaciones cambia. Se excluyeron del recorte los rótulos de umbrales de referencia; no se evalúa cumplimiento normativo. No son mapas de predicción.

## Slide 10: NO₂: concentración observada en las estaciones
2024–13 sep 2026 · período parcial
Chile continental
Detalle de la zona central
41 estaciones
en la vista nacional
Cada punto representa
una estación.
El color muestra su
concentración media
observada (ppb).
Promedios de estación,
sin interpolación espacial.
Fuente: HTML, sección 2, mapas descriptivos de NO₂. Muestra filtrada distinta del inventario. Unidades y reloj sujetos al cierre de controles.
Notes: Diapositiva 10 · 04:55–05:35 · 40 segundos
GUION
Para dióxido de nitrógeno mantenemos las mismas vistas, pero la escala se expresa en partes por mil millones. En este período aportan 41 estaciones al mapa nacional. La distribución muestra dónde tenemos observaciones para describir el contaminante. La muestra cambia respecto de PM dos coma cinco, por lo que no comparamos directamente los colores entre ambos contaminantes.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
Air-Pollution/docs/modelo_1km_horario.html, sección 2, figuras descriptivas nacional y centro de NO₂. Recortes del panel 2024–2026 y escala original. 41 estaciones en la vista nacional. El HTML define mes válido con ≥75% de horas, promedio de climatología mensual y ≥9 de 12 meses calendario representados. Filtra rango físico y rachas ≥24 repeticiones; utiliza UTC−4 fijo y etiqueta al final del intervalo. Se reproducen como descriptivos del HTML existente, sin afirmar cierre de validación de unidades/reloj. El período final es parcial y la composición de estaciones cambia. Se excluyeron del recorte los rótulos de umbrales de referencia; no se evalúa cumplimiento normativo. No son mapas de predicción.

## Slide 11: Comparación prevista: qué aporta cada familia
10 ENFOQUES
POR CONTAMINANTE
Aprendizaje flexible
1 LightGBM · ajuste log
2 Random Forest
3 Red neuronal MLP
4 Proceso gaussiano Matérn
Aporte: relaciones no lineales y flexibilidad local.
Estructura espacial y temporal
5 GWR
6 Regresión con kriging
7 Modelo lineal mixto
8 Interpolación de vecinas
Aporte: interpretación espacial y línea base.
Combinación y alertas
9 LightGBM de alertas
Cuantil 0,80 / excedencias
10 Apilado con ridge
LightGBM + RF + MLP
Aporte: extremos y combinación.
Diseño del avance 3. Comparar precisión, sesgo, costo e interpretación; alertas tienen otro objetivo. Apilado anidado aún pendiente.
Notes: Diapositiva 11 · 05:35–06:20 · 45 segundos
GUION
La comparación contempla diez enfoques con aportes diferentes. LightGBM, Random Forest, la red neuronal y el proceso gaussiano permiten representar relaciones flexibles. GWR, regresión con kriging y el modelo lineal mixto incorporan estructuras locales, espaciales o temporales. La interpolación de estaciones vecinas entrega una línea base sencilla. LightGBM de alertas se orienta al percentil ochenta y a excedencias; el apilado combina tres modelos mediante ridge. No buscamos solamente ordenar errores: también interesa qué aporta cada familia. Sus objetivos y tamaños de entrenamiento difieren, de modo que debemos explicitar la comparabilidad. Esta presentación no muestra resultados predictivos.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
PPT avance 3, D5 y notas; scripts_modelo_1km/README.md, decisiones; feedback 3, 03:15–04:33. Orden en PPT previa: LGBM, RF, MLP, GP, GWR, regresión-kriging, mixto, interpolación, LGBM alertas, apilado. GP: Matérn; mixto: efectos por hora local; apilado: ridge sobre LGBM + RF + MLP. No afirmar validación anidada completa de bases ni ganador.

## Slide 12: Validación: cada partición responde una pregunta
Evaluar con grupos completos reservados, no con filas aleatorias.
Protocolo | Qué se reserva | Qué se examina
LOSO · sitio | Todas las estaciones de una misma celda | Transferencia a un sitio no observado
LBO · entorno | Sitio y estaciones a menos de 10 km | Sensibilidad a la proximidad de monitores
LRO · región | Una región completa | Transferencia territorial
LPO · periodo | Bloques históricos de cuatro años | Transferencia entre periodos históricos
Imputación, escalamiento y vecindarios se definen dentro del entrenamiento.
LPO histórico no demuestra capacidad de pronóstico futuro.
Fuente: docs/modelo_1km_horario.qmd; Roberts et al. (2017), doi:10.1111/ecog.02881.
Notes: Diapositiva 12 · 06:20–07:00 · 40 segundos
GUION
Cada protocolo responde a una pregunta distinta. LOSO retira un sitio completo; las estaciones que comparten celda salen juntas. LBO también excluye los monitores del entorno, con un radio de diez kilómetros en el diseño actual. LRO reserva una región y LPO un bloque histórico de cuatro años. Este último evalúa transferencia entre periodos, no pronóstico hacia el futuro. En cada partición deben recalcularse los predictores de vecindario sin las estaciones excluidas. Las transformaciones aprendidas e imputaciones deben ajustarse dentro del entrenamiento para preservar la independencia de la evaluación.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
docs/modelo_1km_horario.qmd, líneas 2315–2356: protocolos LOSO, LBO, LRO, LPO; LBO 10 km por omisión.
Roberts, D. R., et al. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, 40(8), 913–929. DOI: 10.1111/ecog.02881.

## Slide 13: Separar selección, evaluación y análisis de extremos
Selección del modelo
Protocolo por cerrar
Ajustar hiperparámetros en particiones internas. Reservar una evaluación externa sin usarla para elegir el modelo.
Métrica principal
Propuesta para acordar
RMSE por contaminante, con unidades confirmadas; acompañar con MAE y sesgo. Comparar los mismos pares reservados.
Extremos y territorio
Evaluación prevista
Definir extremos antes de evaluar. Informar error, excedencias y falsas alarmas por territorio y distancia a estaciones.
Pendientes: validación anidada completa del apilado y cuantificación de incertidumbre.
Correcciones del feedback 3; Varma y Simon (2006), doi:10.1186/1471-2105-7-91. No se presentan resultados predictivos.
Notes: Diapositiva 13 · 07:00–07:40 · 40 segundos
GUION
Para cerrar el protocolo proponemos utilizar RMSE como métrica principal, acompañado de MAE, sesgo y R cuadrado. Esta elección aún debe confirmarse y justificarse según el contaminante y el uso del producto. La selección de modelos y la evaluación final deben permanecer separadas. Además del promedio, evaluaremos episodios extremos y territorios con poco monitoreo. La incertidumbre acompañará la interpretación territorial. Son decisiones metodológicas por formalizar, no resultados que estemos dando por demostrados.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
Propuesta para esta presentación; RMSE como principal no consta acordado en las fuentes previas. Informe: segundo comentario del profesor; feedback 3, 04:14–04:20 y 05:16–05:59.
Varma, S., & Simon, R. (2006). Bias in error estimation when using cross-validation for model selection. BMC Bioinformatics, 7, 91. DOI: 10.1186/1471-2105-7-91.

## Slide 14: De celdas a comunas: una regla explícita para acordar
PROPUESTA · pendiente de validación del equipo
Promedio horario ponderado por el área de cada celda que intersecta la comuna
Concentración comunal = Σ (área de intersección × concentración de celda)
/ Σ áreas de intersección con estimación
1. Calcular áreas geodésicas o en una proyección de igual área.
2. Publicar la fracción de superficie comunal cubierta en cada hora.
3. Marcar cobertura incompleta y reportar incertidumbre territorial.
Representa concentración media por superficie; no exposición personal ni un promedio ponderado por población.
Formalización propuesta en respuesta al feedback 3. La relación píxel–comuna del catálogo no constituye por sí sola esta agregación.
Notes: Diapositiva 14 · 07:40–08:25 · 45 segundos
GUION
Proponemos agregar las celdas a cada comuna ponderando por el área de intersección. El promedio usaría las predicciones válidas y se acompañaría de la fracción del área comunal efectivamente representada. Así, una cobertura parcial quedaría visible en lugar de confundirse con una comuna completamente observada. La regla y el umbral mínimo de cobertura siguen pendientes de acuerdo y verificación. Este promedio representa concentración ambiental territorial; no equivale directamente a exposición individual ni a un promedio ponderado por población.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
Propuesta para esta presentación: ponderación por área de intersección y reporte de fracción cubierta; no aparece implementada ni acordada en PPT avance 3 ni documentos metodológicos revisados. Feedback 3, 05:16–05:59, pide formalizar agregación celda→comuna. Distinguir promedio territorial de exposición poblacional.

## Slide 15: Ética: quién puede verse afectado y cómo responder
Medidas propuestas para el uso responsable del producto
Riesgo | Actores afectados | Mitigación y evidencia requerida
Desigualdad de cobertura | Comunidades con pocos monitores; municipios | Describir cobertura y evaluar error e incertidumbre por territorio y distancia a estaciones.
Falsa precisión en episodios | Población y usuarios ambientales | Distinguir medición de estimación; señalar límites y evaluar extremos antes de uso operativo.
Decisiones poco trazables | Equipo, revisores y proveedores de datos | Conservar fuentes, versiones y exclusiones; documentar unidades, reloj y pérdidas de integración.
El alcance revisado utiliza datos ambientales y territoriales; no incluye microdatos individuales de salud.
Fuente: contenidos de ética del curso (semanas 6–7) y diseño del proyecto. La equidad del desempeño todavía debe evaluarse.
Notes: Diapositiva 15 · 08:25–09:10 · 45 segundos
GUION
El análisis ético conecta riesgos con personas y decisiones concretas. Las comunidades con menos monitoreo podrían recibir estimaciones menos confiables; proponemos transparentar cobertura e incertidumbre y evaluar diferencias territoriales. Para municipios e investigadores, una falsa precisión puede inducir interpretaciones equivocadas: debemos distinguir estimación, observación y límites de uso. Para proveedores de datos y revisores, la trazabilidad permite revisar fuentes y transformaciones. Trabajar con datos ambientales no elimina los riesgos. Hoy mostramos evidencia de disponibilidad; la equidad del desempeño y la confiabilidad de las predicciones deberán demostrarse.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
Semana 6: Clase 4 Alcances éticos, análisis por etapas y principios; Semana 7: Ética de IA y datos y Directrices para ciencia de datos responsable. Feedback 3, 05:16–05:40. Mitigaciones descritas como propuestas, sin afirmar equidad de desempeño ni privacidad certificada.

## Slide 16
Un avance verificable y tres
decisiones para continuar
Hoy: cobertura, volumen y calidad caracterizados.
1. Confirmar unidades y reloj; medir pérdidas de unión.
2. Acordar agregación comunal y métrica principal.
3. Completar evaluación independiente e incertidumbre.
github.com/AmaruSimonAgueroJimenez/Air-Pollution
Repositorio del proyecto
Código y documentación
Equipo 2 · José J. Romero · Roberto I. Ávila · Amaru S. Agüero · Esteban A. González
Resultados expuestos: inventario auditado y descriptivos de las observaciones SINCA.
Notes: Diapositiva 16 · 09:10–09:35 · 25 segundos
GUION
La retroalimentación ayudó a ordenar el problema y reforzar la validación. Hoy añadimos una caracterización cuantitativa del inventario. Los próximos pasos son cerrar la calidad admisible y la regla comunal, completar una comparación independiente y comunicar extremos e incertidumbre. El repositorio reúne las fuentes y decisiones para revisar el trabajo. Muchas gracias.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
Feedback 2, 00:34–01:20 reconoce mejoras de problema/literatura/validación; feedback 3, 01:09–02:55 pide inventario cuantitativo y 05:42–05:59 enumera siguientes pasos. Repositorio: https://github.com/AmaruSimonAgueroJimenez/Air-Pollution.

## Slide 17: Referencias metodológicas
van Donkelaar et al. (2016)
Global Estimates of Fine Particulate Matter using a Combined Geophysical-Statistical Method with Information from Satellites, Models, and Monitors. Environmental Science & Technology, 50(7), 3762–3772.
https://doi.org/10.1021/acs.est.5b05833
Di et al. (2019)
An ensemble-based model of PM2.5 concentration across the contiguous United States with high spatiotemporal resolution. Environment International, 130, 104909.
https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.104909
Roberts et al. (2017)
Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, 40(8), 913–929.
https://doi.org/10.1111/ecog.02881
Varma y Simon (2006)
Bias in error estimation when using cross-validation for model selection. BMC Bioinformatics, 7, 91.
https://doi.org/10.1186/1471-2105-7-91
Fuentes locales y precisiones de cada diapositiva disponibles en las notas del presentador.
Notes: Diapositiva 17 · 09:35–09:40 · 5 segundos
GUION
Las referencias completas quedan disponibles para su revisión.
FUENTES Y PRECISIONES — NO LEER
van Donkelaar et al. (2016), DOI 10.1021/acs.est.5b05833; Di et al. (2019), DOI 10.1016/j.envint.2019.104909; Roberts et al. (2017), DOI 10.1111/ecog.02881; Varma y Simon (2006), DOI 10.1186/1471-2105-7-91. Referencias completas en las notas de D4, D10, D11.