## Slide 1: Estimación multi-contaminante de la calidad del aire en Chile
El problema ordenado, la brecha de monitoreo cuantificada con la red SINCA y lo que dicen la literatura internacional y chilena para estimar PM₂.₅ · PM₁₀ · NO₂ · O₃ · SO₂ · CO
ACTIVIDAD FINAL DE GRADUACIÓN 1 · MDS3050 · VIDEO DE AVANCE N.º 2: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA + TRABAJOS RELACIONADOS
José Jesús Romero Fuenmayor
Roberto Ignacio Ávila Escobar
Amaru Simón Agüero Jiménez
Esteban Adolfo González Rodríguez
Equipo 2 (Team2) · agosto de 2026

## Slide 2: El problema: de la contaminación a la propuesta
Contaminación atmosférica
→
Necesidad de conocer la exposición
→
Red de monitoreo SINCA
→
Brecha de cobertura
→
Brecha de información
→
Propuesta de Ciencia de Datos
El problema
Existen lugares y horas donde no conocemos directamente la concentración de ciertos contaminantes.
Por qué importa
La contaminación tiene efectos sobre la salud, el ambiente y la toma de decisiones públicas.
Por qué ocurre
Distribución de las estaciones, fuentes de emisión, características del territorio y meteorología.
Alcance: el proyecto no busca resolver las fuentes de contaminación; busca estimar concentraciones en lugares y momentos donde no existe una medición directa, usando las estaciones como mediciones de referencia para entrenar y validar.

## Slide 3: Conceptos clave en 30 segundos
SINCA
Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (MMA): concentra la información de las estaciones que monitorean el aire en Chile.
Contaminante normado
Contaminante con norma de calidad ambiental vigente en Chile, es decir, con límites legales de concentración.
Reanálisis
Reconstrucción retrospectiva de la atmósfera que combina un modelo físico con observaciones históricas (p. ej. CAMS, MERRA-2).
Columna satelital
Cantidad total de un gas en la vertical que observa el satélite; no es la concentración a nivel de superficie.
Nivel L2 / L3
L2: producto por pasada del satélite, en su grilla original. L3: producto regrillado y agregado en el tiempo, listo para análisis.
Mediciones de referencia
Observaciones de las estaciones de monitoreo que se usan para entrenar los modelos y evaluar su desempeño.

## Slide 4: La brecha de monitoreo: qué cubre la red SINCA
284 de las 345 comunas no tienen ninguna estación; y para los gases la red efectiva es cerca de la mitad que para el material particulado.

## Slide 5: Trabajos relacionados (1): estado del arte internacional
Contaminante | Qué existe hoy | Desempeño reportado
PM₂.₅ | Superficies globales mensuales con incertidumbre¹ ² y EE. UU. diario a 1 km con ensambles de aprendizaje automático³ | R² 0.81 en validación cruzada global²
NO₂ y O₃ | Regresión de uso de suelo global⁴ y productos diarios sin huecos para China con IA espaciotemporal⁵ | R² ≈ 0.84 diario en CV⁶
SO₂ y CO | Los menos estudiados: el primer mapeo diario continuo (China) apareció recién en 2023⁶ | R² 0.80 a 0.84 en CV; 0.61 a 0.70 fuera de estación⁶
Cuatro familias de métodos se repiten: regresión de uso de suelo⁷, geoestadística (GWR y kriging)², aprendizaje automático³ ⁵ e híbridos físico-estadísticos¹ ². La validación estándar es espacial, dejando estaciones fuera.
¹ van Donkelaar A. et al. Global estimates of fine particulate matter using a combined geophysical-statistical method with information from satellites, models, and monitors. Environ. Sci. Technol. 50 (2016). doi:10.1021/acs.est.5b05833
² van Donkelaar A. et al. Monthly global estimates of fine particulate matter and their uncertainty. Environ. Sci. Technol. 55 (2021). doi:10.1021/acs.est.1c05309
³ Di Q. et al. An ensemble-based model of PM2.5 concentration across the contiguous United States with high spatiotemporal resolution. Environment International (2019). doi:10.1016/j.envint.2019.104909
⁴ Larkin A. et al. Global land use regression model for nitrogen dioxide air pollution. Environ. Sci. Technol. 51 (2017). doi:10.1021/acs.est.7b01148
⁵ Wei J. et al. Ground-level NO2 surveillance from space across China using interpretable spatiotemporally weighted artificial intelligence. Environ. Sci. Technol. 56 (2022). doi:10.1021/acs.est.2c03834
⁶ Wei J. et al. Ground-level gaseous pollutants (NO2, SO2, and CO) in China: daily seamless mapping and spatiotemporal variations. Atmos. Chem. Phys. 23, 1511–1532 (2023). doi:10.5194/acp-23-1511-2023
⁷ Hoek G. et al. A review of land-use regression models to assess spatial variation of outdoor air pollution. Atmospheric Environment 42 (2008). doi:10.1016/j.atmosenv.2008.05.057

## Slide 6: Trabajos relacionados (2): estado del arte en Chile
Trabajo | Contaminante | Zona | Datos | Método | Principal limitación
Pérez 2000¹ | PM₂.₅ | Santiago | 1 estación, horario | red neuronal | pronóstico temporal en un punto
Pérez y Gramsch 2016² | PM₂.₅ | Santiago | estaciones + meteorología | red neuronal | episodios nocturnos; sin superficie espacial
Menares 2021³ | PM₂.₅ | Santiago | 10 años, 3 zonas | LSTM / deep learning | solo zonas ya monitoreadas
Peralta 2022⁴ | PM₂.₅ | Santiago | 7 estaciones | LSTM espacio-temporal | R² cae de 0.74 (1 h) a 0.38 (24 h)
Pérez y Menares 2020⁵ | PM₂.₅ | Coyhaique | estaciones + meteorología | red neuronal | una ciudad; episodios de leña
Escribano 2014⁶ | AOD · PM | Santiago | MODIS + AERONET | modelo físico simple | el AOD solo no basta como proxy en Santiago
Villalobos 2017⁷ · Barraza 2017⁸ | PM₂.₅ (fuentes) | Temuco · Santiago | filtros, especiación | modelo receptor (CMB) | caracterizan fuentes; no estiman superficies
La contribución: en Chile existen pronósticos temporales por estación y estudios de fuentes, pero no una superficie espacial continua, multi-contaminante y validada para todo el territorio. Eso es lo que este proyecto cubre.
¹ Pérez P. et al. Prediction of PM2.5 concentrations several hours in advance using neural networks in Santiago, Chile. Atmospheric Environment 34 (2000). doi:10.1016/S1352-2310(99)00316-7
² Pérez P. y Gramsch E. Forecasting hourly PM2.5 in Santiago de Chile with emphasis on night episodes. Atmospheric Environment 124 (2016). doi:10.1016/j.atmosenv.2015.11.016
³ Menares C. et al. Forecasting PM2.5 levels in Santiago de Chile using deep learning neural networks. Urban Climate 38 (2021). doi:10.1016/j.uclim.2021.100906
⁴ Peralta B. et al. Space-time prediction of PM2.5 concentrations in Santiago de Chile using LSTM networks. Applied Sciences 12, 11317 (2022). doi:10.3390/app122211317
⁵ Pérez P. y Menares C. PM2.5 forecasting in Coyhaique, the most polluted city in the Americas. Urban Climate 32 (2020). doi:10.1016/j.uclim.2020.100608
⁶ Escribano J. et al. Satellite retrievals of aerosol optical depth over a subtropical urban area: the role of stratification and surface reflectance. Aerosol and Air Quality Research 14 (2014). doi:10.4209/aaqr.2013.03.0082
⁷ Villalobos A.M. et al. Wood burning pollution in southern Chile: PM2.5 source apportionment using CMB and molecular markers. Environmental Pollution 225 (2017). doi:10.1016/j.envpol.2017.02.069
⁸ Barraza F. et al. Temporal evolution of main ambient PM2.5 sources in Santiago, Chile, 1998–2012. Atmos. Chem. Phys. 17 (2017). doi:10.5194/acp-17-10093-2017

## Slide 7: Hipótesis de trabajo y tipo de problema
HIPÓTESIS DE TRABAJO
Las variables satelitales, meteorológicas, territoriales y de reanálisis contienen información suficiente para estimar las concentraciones de superficie que observan las estaciones.
Los objetivos dicen qué vamos a hacer; la hipótesis explica por qué creemos que el problema puede resolverse con los datos disponibles.
El problema predictivo, bien definido
Tipo
regresión espacio-temporal predictiva; no busca explicar causas ni evaluar intervenciones
Variable objetivo
concentración de superficie por contaminante
Unidad
µg/m³ (CO en mg/m³)
Resolución
comuna × hora y día, todo Chile, agregable por macrozona
Modelos
un modelo por contaminante; sin enfoque multiobjetivo
La secuencia completa del proyecto: problema → brecha → evidencia → hipótesis → objetivos → metodología.

## Slide 8: Estrategia de validación por escenarios
El desafío: dependencia espacial y temporal
• La contaminación no es independiente entre lugares: hay autocorrelación espacial
• Horas consecutivas están fuertemente correlacionadas
• La red SINCA no es uniforme: 3 regiones concentran la mitad de las estaciones
• Mezclar observaciones cercanas infla las métricas
Nuestra estrategia, por bloques
• LOSO (dejar una estación fuera) como primera aproximación
• Bloques espaciales y macrozonas completas fuera
• Bloques temporales y validación hacia adelante
• Reporte de métricas por contaminante, estación y macrozona
Cada métrica declarará su escenario: ¿predice una nueva hora en una estación conocida, una estación nunca vista o un territorio donde nunca hubo estación? Fuera de estación, la literatura reporta caídas a R² 0.6 a 0.7.¹
¹ Wei J. et al. Ground-level gaseous pollutants (NO2, SO2, and CO) in China: daily seamless mapping and spatiotemporal variations. Atmos. Chem. Phys. 23, 1511–1532 (2023). doi:10.5194/acp-23-1511-2023

## Slide 9: Semana 3: qué hicimos, qué costó y qué viene
Objetivos de la semana
• Profundizar la definición del problema y su evidencia
• Revisión de literatura internacional y chilena
• Cuantificar la brecha con datos del repositorio
Tareas realizadas
• Brecha medida: mapa SINCA, estaciones por región y cobertura por contaminante
• Tabla de trabajos chilenos con DOI verificado
• Hipótesis y problema predictivo definidos
Desafíos
• La literatura chilena es de pronóstico temporal, no de superficies
• Métricas no comparables entre estudios
• Definir escenarios de validación honestos
Próxima semana
• Defensa de tema (semana 4): documento de una plana
• Congelar el diseño metodológico
• Iniciar los paneles de modelamiento

## Slide 10
Todo el detalle vive en el repositorio
• Bibliografía APA con cada DOI verificado
• Datos y scripts de la brecha SINCA (mapa y coberturas)
• Matriz contaminante × método y líneas base
• Pipeline reproducible de descarga y procesamiento
github.com/AmaruSimonAgueroJimenez/Air-Pollution
Escanea para ver la bibliografía, el pipeline y la documentación
Equipo 2: José J. Romero · Roberto I. Ávila · Amaru S. Agüero · Esteban A. González ¡Gracias!